Цена с 01.03.2010

КАМЕРА ДЛЯ ВЯЛЕНИЯ И СУШКИ РЫБЫ, С КОНДИЦИОНЕРОМ В камере установлена система воздухоотводов и шибер выброса, выносная установка подогрева и кондиционирования воздуха. Регулировка заданных параметров осуществляется 4-х канальным микропроцессором. Циркуляцию воздуха и отвод воды осуществляет выносная установка. Внутренняя поверхность стен камеры, короба и влагоотделитель изготовлены из нержавеющей стали. Наружные поверхности камеры изготовлены из оцинкованной стали, покрашенной порошковой краской. Камера без пола и устанавливается на заранее подготовленную заказчиком, выровненную площадку.

| Характеристика | Модель камеры |
| --- | --- |
|  | КВС 200 | КВС 400 | КВС 600 | КВС 800 | КВС 1000 |
| Габариты , мм. : Высота | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ширина | 2000 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| Длина | 3560 | 3600 | 4700 | 5850 | 6800 |
| Температура объема, оС | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Загрузка камеры, не более, кг. | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 9 | 11 | 17,5 | 22 | 28 |
| Количество рам в камере, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество рам в комплекте, шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Цена (руб.) | 493 360 | 638 600 | 957 910 | 1 211 410 | 1 514 340 |

#### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЯЛЕНИЯ И СУШКИ РЫБЫ

Корпус контейнера, выполнен с использованием термоизоляционного

материала полистирольный пенопласт. Толщина стенок 100 мм.

В контейнере встроенная камера с системой воздухоотводов, шибер выброса,

выносная установка подогрева и кондиционирования воздуха.

Двери расположены с торцов контейнера, первая для прохода к пульту управления  и тех. обслуживания, вторая для загрузки тележек с рыбой.

Регулировка заданных параметров осуществляется 4-х канальным микропроцессором.

Циркуляцию воздуха и отвод воды осуществляет выносная установка.

Панели корпуса камеры - типа «сэндвич», трехслойной   композиции:

металл – пенополиуретан – металл, толщина -80 мм..

Внутренняя поверхность стен камеры, короба и влагоотделитель изготовлены

из нержавеющей стали.

Комплектация :    Камера 12 куб.м. – 4 загрузочных тележки из    нержавеющей стали.

Камера 6 куб.м.   –  2 загрузочных тележки из нержавеющей стали.

| Технические данные | Модель контейнера |
| --- | --- |
|  | ККВС-6 | ККВС-12 |
| Габариты контейнера , мм. | 4000х2400х2590 | 6000х2400х2590 |
| Полезный объем камеры, м. | 6 | 12 |
| Максимальная загрузка, кг. | 300 | 600 |
| Температура объема, оС | ( 27 | ( 27 |
| Влажность воздуха в камере, % | ( 60 | ( 60 |
| Род тока | 3-х фазный | 3-х фазный |
| Напряжение, В | 380, переменное | 380, переменное |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Мощность мах, кВт | 9 | 10 |
| Масса изделия, кг., не более | 1500 | 2000 |
| Цена | 604 750 руб. | 785 910 руб. |