# ООО «ДиПиПром»

# ИНН 3311016489 КПП 330101001

Р/с 40702810202260000266  в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир

К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424

тел/факс 8-499-2705088, 8-495-7537676

тел. 8-920-9323334, 8-926-5854131, 8-920-6230033

http://www.dpprom.ru

Цех убоя и первичной переработки Свиней

Список оборудования для оснащения убойного цеха со следующими параметрами:

| Характеристики цеха | Свиньи |
| --- | --- |
| Выход в смену | Живая масса, кг | 100 |
|  | Масса туши, кг | 65 |
| Голов в смену | от 50 |
| Мясо на костях, кг | от 3250 |
| Субпродукты обработанные, кг | от 490 |
| Кишки соленые, кг | от 32,5 |
| Шкура консервированная, кг | от 747,5 |

Ассортимент вырабатываемой продукции: мясо на кости, субпродукты обработанные.

Комплект оборудования. Окончательный состав оборудования выбирается на основе консультаций с заказчиком, учитывая техническое задание к будущему производству или на основании проекта. Стоимость минимального набора оборудования для организации убойного цеха данной мощности может составить от 2150т.р.

Проект убойного цеха. Проект убойного цеха разрабатывается на основании предоставленной схемы помещений и технического задания. В процессе разработки проекта идет постоянная консультация с заказчиком, чтобы учесть все нюансы будущего производства. Стоимость и сроки разработки проекта рассчитываются, исходя из сложности, и выдвигаются заказчику в виде коммерческого предложения, после получения от заказчика схемы помещений и технического задания.

Проект помещения. Проект помещения под убойный цех является отдельным проектом. При необходимости заказчику оказывается содействие в разработке. Также разработка проекта помещения происходит с учетом требований будущего убойного цеха.

Монтаж. Монтаж осуществляется на основании имеющегося проекта убойного цеха. Монтаж может осуществляться либо специалистами компании, либо силами заказчика. Стоимость и сроки монтажа рассчитываются на основании проекта.

Комплект оборудования

| № | Наименование | Производитель | Количество | Цена | Стоимость | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение убоя и разделки |
| Подача скота и оглушение |
| 1 | Электропогонялки Karl Shermer | Германия | 2 | 7500 | 15000 | Для свиней |
| 2а | Бокс для оглушения по проектным размерам | Россия | 1 | - | - | по размерам и чертежам заказчика или согласно проекту |
| 2б | Бокс для оглушения В2-ФЭК | Белоруссия | 1 | 127500 | 127500 | 30 шт/час; размеры 2900*1950*2400 |
| 3а | Электрооглушающее устройство универсальное (стек) | Россия | 1 | 40000 | 40000 | Для КРС, МРС и свиней |
| 3б | Щипцы для оглушения свиней | Белоруссия | 1 | 45000 | 45000 | Щипцы для свиней |
| 3в | Устройство оглушения Пороховое | США | 1 | 77500 | 77500 | Универсальный для КРС, свиней, МРС |
| Подъем и транспортировка туш |
| 1а | Таль электрическая цепная В103М/6,4 | Болгария | 2 | 59900 | 119800 | Высота подъема 6,4м, скорость 4м/мин |
| 1б | Таль электрическая РА500/100 | Китай | 2 | 16750 | 33500 | Гр-ть 500кг/1000кг переключается |
| 1в | Стрела подъема туш | Россия | 2 | 97500 | 195000 | Гр-ть до 1000кг. Размеры согласовываются с заказчиком |
| 2а | Весы монорельсовые ВМ-500 | Россия | 1 | 56400 | 56400 | Весы монорельсовые электронные до 500кг |
| 2б | Весы монорельсовые ВМЭ | Россия | 1 | 46200 | 46200 | Весы монорельсовые электронные удлиненные |
| 3 | Вешала для голов | Россия | 2 | 9500 | 19000 | Размеры 1200*369*210, нагрузка на крюк 50кг |
| 4а | Подвесной полосовой путь с кронштейнами | Россия | 50 | 1900 | 95000 | Полосовой путь + кронштейны на каждые 0,7м. |
| 4б | Подвесной трубчатый путь с кронштейнами и швеллером | Россия | 50 | 4620 | 231000 | Полосовой путь + кронштейны + швеллер для крепления |
| 5а | Стрелка полосового подвесного пути | Россия | 4 | 3600 | 14400 | Стрелки 1Л,2Л,1П,2П |
| 5б | Стрелка трубчатого полосового пути | Россия | 4 | 15500 | 62000 | Стрелки ЛЛ, ЛП, ПЛ, ПП |
| 6а | Троллей одинарный ТО-300 на роликах | Россия | 100 | 780 | 78000 | Грузоподъемность до 500кг |
| 6б | Скоба для трубчатого пути | Россия | 100 | 480 | 48000 | Грузоподъемность до 500кг |
| 8 | Троллей посадочный для свиней | Россия | 5 | 2700 | 13500 | Грузоподъемность до 500кг |
| 9 | Пута для свиней | Россия | 5 | 750 | 3750 |  |
| 10 | Разнога для свиней | Россия | 50 | 1200 | 60000 | Размер согласовывается с заказчиком |
| Обезволашивание свиных туш |
| 1 | Чан шпарильный ПМ-ФЧШ | Россия | 1 | 544500 | 544500 | 20шт/час; с щетиносборником и пневмовыгрузом |
| 2 | Горелка газовая опалочная | Россия | 1 | 4900 | 4900 | Горелка с ручкой |
| Разделка туш |
| 1 | Комплект боенского инструмента | Россия | 2 | От 6000р. | 12000 | Каждый нож выбирается из каталога |
| 2а | Площадка подъемно-опускная ПМ-ФПП-2(черный металл) | Россия | 2 | 99950 | 199900 | Высота подъема 2м, размеры 900*900*3700, масса 377кг. Черное железо |
| 2б | Площадка подъемно-опускная ПМ-ФПП-2(нержавеющая облицовка) | Россия | 2 | 144800 | 289600 | Высота подъема 2м, размеры 900*900*3700, масса 377кг. Облицовка из нержавейки |
| 3 | Пила Р3-ФРП2 | Белоруссия | 1 | 59900 | 59900 | Шаговая. Для распиловки на полтуши. |
| 4 | Балансир к пиле Р3-ФРП2 | Россия | 1 | 15500 | 15500 | Балансир для установки Р3-ФРП2 |
| 5 | Пила В2-ФЭГ | Белоруссия | 1 | 46900 | 46900 | Шаговая. Для распиловки грудной кости при распиловке на четвертины |
| 6 | Балансир к пиле В2-ФЭГ | Россия | 1 | 13500 | 13500 | Балансир для установки В2-ФЭГ |
| Технологическое оборудование |
| 1а | Емкость для сбора крови | Россия | 1 | - | - | Выполняется по эскизу заказчика |
| 1б | Емкость для сбора крови (тележка-чан 200л.) | Россия | 2 | 9800 | 19600 | Тележка-чан «Чебурашка» на 200л |
| 2 | Тележка-рикша, 250л. | Россия | 2 | 11500 | 23000 | Тележка-рикша 250л. С резиновыми шинами и ободом из листовой стали |
| 3 | Стол для нутровки скота со склизом | Россия | 1 | 31500 | 31500 | Размеры 1400*1540*1000 |
| 4 | Стол для разборки ливера | Россия | 1 | 22800 | 22800 | Размеры 1200*700*1400, высота стола 1000, 10 крюков, с решеткой и стоком |
| 5 | Мойка со стерилизатором инструмента | Россия | 1 | 32800 | 32800 | Мойка со стерилизацией инструмента. Габариты: 800*600*900. |
| 6 | Площадка для туалета туш | Россия | 1 | 22150 | 22150 | Размеры 2500*850*2500 |
| 7 | Площадка для перевески туш | Россия | 1 | 19420 | 19420 | Размеры 2550*850*2500 |
| Отделение слизистых субпродуктов и кишок |
| 1 | Центрифуга для слизистых субпродуктов В2-ФОС | Белоруссия | 1 | 177000 | 177000 | Производительность 100кг/час; размеры 1210*740*1100, масса 279кг |
| 1а | Очиститель слизистых субпродуктов центробежный ОЦС | Россия | 1 | 149500 | 149500 | Про-ть 100кг/час; размеры 700*600*1040, масса 150кг |
| 2 | Стол для опорожнения желудков | Россия | 1 | 23100 | 23100 | Размеры 700*900*700 |
| 3 | Стол технологический | Россия | 1 | 14700 | 14700 | Размеры 1200*800*870. Из пищевой нержавеющей стали. |
| 4 | Стол для разборки кишкомплекта | Россия | 1 | 28900 | 28900 | Размеры 1600*900*1300 |
| 5 | Чан для выворачивания кишок | Россия | 1 | 37500 | 37500 | Размеры 1500*1250*1400 |
| 6 | Стол проливки кишок | Россия | 1 | 22800 | 22800 | Размеры 1200*640*1300 |
| 7 | Тележка-чан | Россия | 4 | 9800 | 39200 | Тележка-чан «Чебурашка» на 200л |
| 8 | Машина обработки кишок В2-ФОК | Белоруссия | 1 | 184000 | 184000 | Для обработки черев. Размеры 915*830*1335, масса 300кг |

Для приобретения оборудования, необходимо сбросить заявку по факсу 8(499)2705088 или по электронной почте dpp777@yandex.ru .

Информация об оборудовании.

Электрическая погонялка импортная Karl Shermer с удлинителем

• Высокопроизводительный, надёжный и простой инструмент. Прочный, защищающий от механических воздействий и пара, обеспечивает длительную работу в сложных условиях убойного цеха. Электронное управление, отсутствует разрядка на корпус, автоматическое включение тока импульса через 2 секунды, работает на батарейках, возможна установка аккумуляторных элементов. Оптический индикатор. Соответствует всем европейским нормам по гуманному обращению с животными при убое.

• Длина ручки 15см, длина погонялки 27см.

• Для работы с КРС прилагается удлинитель.

Бокс оглушения скота В2-ФЭК

Предназначен для обездвиживания животных и применяется в цехах первичной переработки скота на предприятиях средней и малой мощности.

Изготавливается в правостороннем и левостороннем исполнении.

Технические характеристики:

Производительность по КРС, шт/ч	30

Габаритные размеры, мм			2956*1808*2510

Масса, кг					1410

Щипцы для оглушения свиней

Оборудование предназначено для оглушения свиней электрическим током. Оглушение происходит путем пропускания переменного тока определенного разряда через голову и передние ноги животного, и может использоватся на мясокомбинатах всех типов и убойных пунктах, снабженных одиночными боксами.

Применение данного устройства позволяет получить мясо более высокого качества.

Технические характеристики:

Время оглушения, не более сек					25

Пропускная способность, голов час				50

Напряжение на наконечнике стека в режиме "Работа", В	110

Ток оглушения не более, А						2,5

Несущая частота выходного напряжения, Гц			300

Потребляемая мощность, не более Вт				450

Габаритные размеры щипцов, мм					770х410х4000(длина провода)

Габаритные размеры пульта, мм					400х250х200

Масса комплекта, кг							7

Аппарат для электрооглушения скота (универсальный, стек)

Устройство предназначено для оглушения крупного и мелкого рогатого скота и свиней, путем пропускания электрического тока через животных на мясокомбинатах и убойных пунктах всех типов.

Устройство и работа:

Стек представляет металлическую трубу, покрытую снаружи резиновой оболочкой. На конце стека имеется игла, к которой подводится один полюс выходного напряжения. Металлическая труба соединена с заземляющим проводником. В корпусе стека имеется кнопка с помощью, которой осуществляется включение устройства в работу. Стек с помощью вилки подключается к шкафу управления.

Технические характеристики:

Вид сети									Переменный ток

Фазное напряжение, в							220

Частота входного напряжения, Гц						50+0,1

Входной ток, А, не более							4

Потребляемая мощность, кВт, не более					0,9

Вид выходного напряжения:						Напряжение переменного тока

Действующее значение выходного напряжения, макс., В		150

Действующее номинальное значениевыходного тока, А		2+0,2

Режим работы устройства							прерывный

Габаритные размеры

- шкафа управления (не более), мм					355*450*720

- стека (не более), мм							d30*1750

Масса шкафа управления, кг						25

Масса стека, кг								2,5

| Животные | Напряжение, В | Время работы, с |
| --- | --- | --- |
| Коровы и взрослые быки | 120-150 | До 30 |
| Молодняк КРС | 90-100 | До 20 |
| Свиньи | 65-100 | До 15 |

Таль электрическая цепная В103М/6,4(Болгария).

В цехах убоя и мясопереработки используется для поднятия и снятия туш и полутуш КРС, МРС и свиней на подвесные пути, а также для подъема и спуска любых других грузов.

Электродвигатель с конусным ротором и с встроенным тормозом, класс изоляции F и степенью защиты IP54, питающее напряжение 380V/50Hz.

Редуктор двухступенчатый, с параллельными валами, термообработанные цилиндрические зубчатые колеса, смазка полужидкая консистентная.

Грузоподъёмный орган: круглозвенная высокопрочная, калиброванная цепь с механическими показателями не ниже, чем класс 8 по DIN5684.

Тали оснащены корзиной для сбора цепи.

Конечные рабочие выключатели срабатывают при достижении крюком верхнего или нижнего конечного положения.

Кнопочный пульт управления работает на пониженном оперативном напряжении (24V; 36V; или 42V).

Нижняя подвеска: однократный или двухкратный полиспаст и крюк с предохранителем против самовольного выпадения груза и с вращением вокруг вертикальной оси, обеспеченным опорными шариковыми подшипниками.

Верхняя подвеска: стационарная (на крюке) и на тележке (со свободным или электрическим приводом).

Таль может применяться на пищевых производствах, в том числе и в цехах убоя скота и мясопереработки.

Технические характеристики:

Кратность полиспата 						2/1

Скорость подъема/микроскорость, м/мин				4/1,2

Скорость передвижения, м/мин					20

Высота подъема, м							6,4

Строительная высота, мм						672

Монорельсовый путь, ширина полки, мм				90/130

Радиус поворота, min, м						1,0

Вес тали, кг								78

Таль электрическая РА 500/1000.

В цехах убоя и мясопереработки используется для поднятия и снятия туш и полутуш КРС, МРС и свиней на подвесные пути, а также для подъема и спуска любых других грузов. В зависимости от модели любой взрослый человек может поднять груз весом до 1 тонны на высоту до 12 метров!

В комплект входит дополнительный блок, с помощью которого можно увеличить грузоподъемность в 2 раза, за счет снижения скорость и высоты подъема.

Электрический блок управления позволяет мобильно манипулировать процессом на расстоянии 1,5 м. от места подъема.

в комплекте - хомуты для крепления

тали оснащены ограничителем высоты подъема

Технические характеристики:

Грузоподъемность:				500/1000 кг

Высота подъема: 				12/6 м

Скорость подъема: 				10/5 м/мин

Мощность двигателя: 			0,58 кВт

Питание: 					220 В

Весы монорельсовые 500 кг (тензометрич.)  ВМ500

Весы монорельсовые ВМ предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции, транспортируемых по подвесным путям. Весы применяются на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Высокая надежность – в весах используются тензодатчики нового поколения  Т4 (степень защиты IP-68, 100%-я нержавеющая сталь, герметизация с помощью лазерной сварки, проверка герметичности плазменным течеискателем по специально разработанной технологии, применение метода дискретного нормирования)

Два способа крепления к путепроводу: болтовое и сварное

Возможность изготовления измерительного рельса из нержавеющей стали

Рельс плоский и круглый, диаметр 60 мм

Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ под №21465-06.

Весы внесены в Госреестр средств измерения Р.Беларусь под № РБ 03 02 1442 06.

Технические характеристики:

Класс точности по ГОСТ 29329	средний						(III)

Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) 					III

Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ весов), % от НПВ	0- 10

Диапазон выборки массы тары, % от НПВ						0- 100

Порог чувствительности, е									1,4

Диапазон рабочих температур, °C						-10… +40/ -30... +40*

Электрическое питание 									220В/ 50Гц

Потребляемая мощность, не более, ВА							20

Средний срок службы весов по ГОСТ 29329, не менее, лет				10

* - при комплектации весовым преобразователем ТВ-015, ТВ-017

Дополнительные сведения

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909-600У

Назначение

Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909 предназначены для статического взвешивания различных грузов на крюке при торговых, учетных, и технологических операциях.

Весы применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, торговли, сельского хозяйства.

Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов – от 300 до 600 кг.

Соответствие стандартам

Весы выпускаются по ГОСТ 29329 и техническим условиям:ТУ 4274-006- 00226477-03

Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ № 26790-04.

Технические характеристики:

Класс точности весов по ГОСТ 29329	средний (III)

Диапазон рабочих температур, ºС	- 10 … + 40

Компенсация массы тары, % от НВП	до 20

Напряжение электрической сети, В	187 … 242

Потребляемая мощность, ВА	не более 5

Средний срок службы весов, лет	не менее 8

Число поверочных делений, шт.	3000

Цена поверочного деления, г.	200

НМпВ, кг	4

НПВ, кг	600

Пределы допускаемой погрешности, г, при:

- интервале взвешивания от 4 до 100кг	200

- интервале взвешивания от 100 до 400кг	400

- интервале взвешивания от 400 до 600кг	600

Длина монорельса, мм	1000

Габаритные размеры, мм	1000х410х560

Масса весов, кг	137

Чан шпарильный ПМ ФЧШ-С-2-ПЩ

со скребмашиной, с щетиносборником и пневмовыгрузом (2 вала)

Применяется на мясоперерабатывающих предприятиях для ошпаривания и механического снятия щетины со свиных туш.

Применение пневмовыгруза облегчает работу персонала, при выгрузке туши из чана, а следовательно увеличивает производительность.

Применение щетиносборника облегчает в дальнейшем чистку агрегата, так как основная масса щетины после процесса оскребки собирается в щетиносборнике.

Технические характеристики:

Производительность (гол/час): 			от 15 до 20

Общая мощность (кВт): 				21

Мощность привода (кВт): 				2,2

Мощность насоса (кВт):				0,75

Мощность ТЭНов (кВт): 				18

Длительность обработки туши (мин): 		2 - 3,5

Давление пневмоцилиндров (атм):		до 6

Масса обрабатываемых туш (кг):			от 50 до 150

Количество рабочих валов (ед):			2

Габариты общие (мм): 				3220x1000x1480

Габариты ванны (мм): 				1970x800

Объем (литров):					 300

Площадка подъемно-опускная ПМ-ФПП-2

Подъемно-опускная площадка применяется на мясоперерабатывающих предприятиях по переработке продукции животноводства непосредственно на линиях по убою скота.

Подъемно-опускная площадка может комплектоваться вспомогательным и нестандартным оборудованием для отдельных операций по переработки мяса:

- балансир для пилы Р3-ФРП2;

- подвесной путь с кронштейном (предназначен для транспортировки туш на подвесе в убойном цехе.

Представляет из себя полосу 65x12 закрепленную кронштейном h=250 к подпотолочным несущим балкам).

Технические характеристики:

Высота подъема (м):					2

Максимальная грузоподъемность (кг):		150

Установленная мощность (кВт):			1,1

Скорость движения (м/с):				0,1

Занимаемая площадь (м2):				1

Габаритные размеры площадки: длина/ширина/высота (мм):									900х900х3700

Габаритные размеры рабочей платформы (мм):	640х900

Обслуживающий персонал (чел):			1

Масса площадки со шкафом (кг):			377

Пила P3-ФРП-2

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для продольной распиловки туш крупного рогатого скота и свиней на полутуши в цехах первичной переработки скота на мясокомбинатах.

1. Производительность, туш/ч

1.1. - при распиловке туш КРС 130

1.2. - при распиловке туш свиней 150

2. Число двойных ходов пильного полотна, об/мин 1410/360

3. Длина хода режущего полотна, мм 85

4. Длина режущего полотна, мм  620

5. Толщина полотна, мм 1,8

6. Электродвигатель:

6.1. - тип асинхронный

6.2. - мощность, кВт 2,4

6.3. - частота вращения электродвигателя, об/мин 1410/1360

6.4. - напряжение, В, не более 380/42

6.5. - частота тока, Гц 50

7. Габаритные размеры, мм 1330х300х300

8. Масса, кг 63

Пила для распиловки грудной кости В2-ФЭГ

Предназначена для распиловки грудной кости туш крупного рогатого скота и свиней в цехах первичной переработки скота на мясокомбинатах.

Цена при условии самовывоза с нашего склада 42900руб. (с НДС)

Цена режущего полотна 500руб. (с НДС)

Технические характеристики:

- Число двойных ходов пильного полотна, об/мин 	920+10
2. Длина хода режущего полотна, мм 			58
3. Толщина полотна, мм 					1,8
4. Электродвигатель: 
4.1. - тип асинхронный
4.2. - мощность электродвигателя, кВт			1,1
4.3. - частота вращения электродвигателя, об/мин 	920+10
4.4. - напряжение, В, не более 				440
4.5. - частота тока, Гц 						50
5. Габаритные размеры, мм 				740х280х450
6. Масса, кг 							36

Мойка со стерилизатором инструментов

Устройство предназначено для мытья рук, мытья и стерилизации инструментов, применяемых в цехах убоя и переработки скота. Мойка может быть использована на других предприятиях пищевой промышленности. Возможно изготовление по чертежам заказчика

Нагревание воды происходит за счет нагревания в качестве жидкости масла индустриального.

Мойка состоит из:

1. Корпус мойки

2. Стерилизатор

3. Бачек для жидкого мыла

4. Смеситель

5. Педаль подачи воды

6. Пульт управления температурой стерилизации

Технические характеристики:

Напряжение питания нагревательного инструмента, В			220

Потребляемая мощность, кВт						2

Диаметр резьбы труб подвода горячей и холодной воды, дюйм	½

Количество ножей, обрабатываемых в стерилизаторе			10

Очиститель В2-ФОС (Белоруссия)

Назначение: Предназначен для шпарки, очистки от слизистой оболочки и мойки слизистых субпродуктов.

Применяется на участках обработки слизистых субпродуктов мясоперерабатывающих предприятий малой мощности.

Технические характеристики.

Производительность, кг/ч 100

Продолжительность цикла обработки, мин. 12

Единовременная загрузка, кг 25

Окружная скорость, м/с 4-7

Установленная мощность, кВт 1,5

Расход горячей воды 65-67 С, куб.м. 1,0

Габаритные размеры, мм 1210х740х1100

Масса, кг 279

Очиститель центробежный субпродуктов ОЦС

Предназначен для шпарки, очистки от слизистой оболочки и мойки слизистых субпродуктов.

Применяется на участках обработки слизистых субпродуктов мясоперерабатывающих предприятий малой мощности.

Технические характеристики:

Производительность, кгч				100

Одновременная загрузка, кг			25

Время обработки субпродуктов, мин		12

Расход горячей воды, м3ч				1,0

Температура воды, С				65-68

Частота вращения ротора, обмин:			224

Электродвигатель: мощность, кВт			1,5

Габариты, мм						700х600х1040

Масса, кг						150

Материал - пищевая нержавеющая сталь

Очиститель центробежный шерстных субпродуктов ОЦШ

Предназначены для очистки, мойки шерстных субпродуктов.

Рекомендуются для использования на предприятиях малой и средней мощности с убоем 20 голов/час КРС или 60 голов/час свиней. Загрузка сырья и выгрузка продукта производится сверху путём открытия и закрытия крышки. Конструкция оборудована бесконтактным датчиком, который препятствует работе центрифуги при незакрытой крышке. Вход для подачи воды находиться на высоте 990 мм резьба G ¾ - B.

Технические характеристики:

Производительность, кгч				100

Одновременная загрузка, кг			25

Время обработки субпродуктов, мин		12

Расход горячей воды, м3ч				1,0

Температура воды, С				65-68

Частота вращения ротора, обмин:			224

Электродвигатель: мощность, кВт			1,5

Габариты, мм						700х600х1040

Масса, кг						180

Материал - пищевая нержавеющая сталь

Установка обработки кишок В2-ФОК

Предназначена для обработки комплектов черев крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота

Применяется на мясоперерабатывающих предприятиях малой мощности.

Технические характеристики:

Производительность, черев/ч

КРС							30

свиных 						80

МРС 							60

Установленная мощность, кВт 			1,1

Потребление электроэнергии, кВт/ч 		0,94

Расход горячей воды, 34-40 С, м3/шт 		0,025

Габаритные размеры, мм 				915х830х1335

Масса, кг 						300

Технологическое оборудование

Стол для разборки ливера

Стол для нутровки скота со склизом

Габаритные размеры: 1400*1540*1000

Стол технологический

Габаритные размеры: 1200*800*870

Тележка Рикша

Исполнение полностью нержавеющая сталь

Грузоподъемность 250кг

Габаритные размеры 1450х820х670, масса 50кг

Тележка-чан

Исполнение полностью нержавеющая сталь

Объем 200л

Габаритные размеры 820х720х675, масса 34кг