# ООО «ДиПиПром»

# ИНН 3311016489 КПП 3314101001

Р/с 40702810202260000266  в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир

К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424

тел. 8-926-5854131, 8-920-6230033, 8-920-9323334

тел/факс 8-499-2705088, 8-495-7537676

http://www.dpprom.ru

# Пила ленточная настольная КТ-210

# исполнение с неподвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Технические характеристики:

Мощность двигателя - 1,1  кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна - 15 м/сек

Диаметр колеса полотна - 210 мм

Высота распила - 180 мм

Ширина распила - 185 мм

Размер стола - 400 х 300 мм

Размер режущего полотна - 1570 х 16 мм

Вес - 42 кг

Габариты пилы:

Длина - 500 мм

Ширина - 400 мм

Высота - 875 мм

Объем с упаковкой - 0,30 м3

Вес - 70 кг

# Цена 2149 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-325

# исполнение с неподвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8  кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна - 16 м/сек

Диаметр колеса полотна - 325 мм

Высота распила(неподвижный стол) -  295 мм

Ширина распила - 300 мм

Размеры неподвижного стола -  700 х 800 мм

Движение стола - 300 мм

Размер режущего полотна - 2345 х 20 мм

Вес - 80 кг

Габариты пилы:

Длина - 760 мм

Ширина - 600 мм

Высота - 1670 мм

Объем с упаковкой - 0,80 м3

Вес - 130 кг

# Цена 4899 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-325

# исполнение с подвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8  кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна - 16 м/сек

Диаметр колеса полотна - 325 мм

Высота распила - 250 мм

Ширина распила - 300 мм

Размер подвижного стола - 650 х 475 мм

Движение стола - 300 мм

Размер режущего полотна - 2345 х 20 мм

Вес - 80 кг

Габариты пилы:

Длина - 760 мм

Ширина - 600 мм

Высота - 1670 мм

Объем с упаковкой - 0,80 м3

Вес - 130 кг

# Цена 4399 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-360

# исполнение из нержавеющей стали с неподвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна 1 - 16 м/сек

Скорость полотна 2 - 31 м/сек

Диаметр колеса полотна - 400 мм

Высота распила - 330 мм

Ширина распила - 240мм

Размер неподвижного стола -  700 х 800 мм

Движение стола - 300 мм

Размер режущего полотна - 2775 х 20 мм

Габариты пилы:

Длина - 750 мм

Ширина - 830 мм

Высота - 1700 мм

Вес - 190 кг

# Цена 6699 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-360

# исполнение из нержавеющей стали с подвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна 1 - 16 м/сек

Скорость полотна 2 - 31 м/сек

Диаметр колеса полотна - 400 мм

Высота распила - 330 мм

Ширина распила - 240мм

Размер подвижного стола - 675 х 475 мм

Движение стола - 300 мм

Размер режущего полотна - 2775 х 20 мм

Габариты пилы:

Длина - 750 мм

Ширина - 830 мм

Высота - 1700 мм

Вес - 190 кг

# Цена 6499 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-400

# исполнение с неподвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна - 20 м/сек

Диаметр колеса полотна - 400 мм

Высота распила - 375 мм

Высота распила (неподвижный стол) - 470 мм

Ширина распила - 380 мм

Размер неподвижного стола - 900 х 890 мм

Движение стола - 450 мм

Размер режущего полотна - 3135 х 20 мм

Вес - 130 кг

Габариты пилы:

Длина - 1020 мм

Ширина - 730 мм

Высота - 1850 мм

Объем с упаковкой - 2,0 м3

Вес с упаковкой - 180 кг

# Цена 5699 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-400

# исполнение с подвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна - 20 м/сек

Диаметр колеса полотна - 400 мм

Высота распила - 375 мм

Ширина распила - 380 мм

Размер подвижного стола - 830 х 500 мм

Движение стола - 450 мм

Размер режущего полотна - 3135 х 20 мм

Вес - 130 кг

Габариты пилы:

Длина - 1020 мм

Ширина - 730 мм

Высота - 1850 мм

Объем с упаковкой - 2,0 м3

Вес с упаковкой - 180 кг

# Цена 5399 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-460

# исполнение из нержавеющей стали с подвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна 1 - 16 м/сек

Скорость полотна 2 - 31 м/сек

Диаметр колеса полотна - 400 мм

Высота распила - 380 мм

Ширина распила - 360 мм

Размер подвижного стола - 870 х 560 мм

Движение стола - 450 мм

Размер режущего полотна - 3135 х 20 мм

Вес - 220 кг

Габариты пилы:

Длина - 1050 мм

Ширина - 1000 мм

Высота - 1880 мм

# Цена 6999 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-460

# исполнение из нержавеющей стали с неподвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Мощность двигателя - 1,8 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна 1 - 16 м/сек

Скорость полотна 2 - 31 м/сек

Диаметр колеса полотна - 400 мм

Высота распила - 380 мм

Ширина распила - 360 мм

Размер неподвижного стола -  800 х 990 мм

Движение стола - 450 мм

Размер режущего полотна - 3135 х 20 мм

Вес - 220 кг

Габариты пилы:

Длина - 1050 мм

Ширина - 1000 мм

Высота - 1880 мм

Цена 7199 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-750

# исполнение из нержавеющей стали с подвижным столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Технические характеристики:

Мощность двигателя - 3,0 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна  - 17 м/сек

Диаметр колеса полотна - 325 мм

Высота распила - 610 мм

Ширина распила - 650-730 мм

Размер стола - 1300 х 950 мм

Движение стола - 760 мм

Размер режущего полотна - 4260 х 20 мм

Вес - 420 кг

Габариты пилы:

Длина - 1790 мм

Ширина - 1730 мм

Высота - 2130 мм

Цена 16399 евро с НДС

# Пила ленточная напольная КТ-750

# исполнение из нержавеющей стали с роликовым столом

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.

Технически характеристики:

Технические характеристики:

Мощность двигателя - 3,0 кВт

Напряжение - 380/50/3

Скорость полотна  - 17 м/сек

Диаметр колеса полотна - 325 мм

Высота распила - 610 мм

Ширина распила - 650-730 мм

Размер стола - 1300 х 950 мм

Движение стола - 760 мм

Размер режущего полотна - 4260 х 20 мм

Вес - 420 кг

Габариты пилы:

Длина - 1790 мм

Ширина - 1730 мм

Высота - 2130 мм

Цена 16999 евро с НДС

Цена дополнительного стола для роликового стола 1799 евро с НДС